Systemleuchte LK 73 OS

Lineare LED-Systemleuchte für den Einbau in das Lindner Metalldeckensystem.

Die Leuchte wird auftragsbezogen mit einem Einhängesystem für die jeweilige Metalldecke gefertigt.

Das Gehäuse besteht aus Stahlblech. Der Farbton wird dem Deckensystem angepasst, so dass Farbabweichungen zur Metalldeckenplatte ausgeschlossen sind.

Die Lichtverteilung erfolgt über eine opale Abdeckung aus Acrylglas.

Optional kann die Leuchte mit einer mikroprismatischen Abdeckung für Bildschirmarbeitsplätze ausgestattet werden.

Elektrischer Anschluss an einer innenliegenden 3-pol. Anschlussklemme.

Optional kann die Leuchte auch mit vormontierter Anschlussleitung und Stecker (Fabrikat Wieland) geliefert werden.

Die Leuchte wird serienmäßig mit einem schaltbaren Betriebsgerät ausgestattet, optional mit

DALI dimmbarem Betriebsgerät.

Technische Daten

# Spannung:	220-240 Volt / 50-60 Hz

Schutzklasse:	1

Schutzart:	IP 20

Betriebsgerät:	schaltbar, optional DALI dimmbar

Abschlussmittel:	opal

Leuchtmittel: 	LED 4.000K CRI > 80, optional 3.000K

Lichtstrom und Leistung:	1.600 Lumen / Meter, 13 Watt / Meter

Abmessungen:	73 x 64 mm (Breite x Höhe), Länge variabel

Farbe:	angepasst an die Metalldecke

elek. Anschluss:	innenliegende 3-pol. Anschlussklemme

Fabrikat:	Lindner SE Leuchtenfabrik

Typ:	LK 73 OS